SOUDAL FOLIENBAND INSIDE

AURU MITTELÄBILASKEV LINT UKSE- JA AKNAVUUKIDE TIHENDAMISEKS

- Suurepärane nake enamiku materjalidega (igat tüüpi aknaraamidega)

- Linti saab üle krohvida ja värvida

- Sobib kokku akrüülklaasi ja polükarbonaatidega

- Tänu oma spetsiaalsele konstruktsioonile on Folienband ka põikisuunas painduv, mis võimaldab tal optimaalselt taluda hoonel esinevaid liikumisi.

- Tänu mõlemasuunalisele painduvusele on tagatud aknavuukide pidev hermeetilisus.

- Ühendust aknaraamiga saab püsivalt ja usaldusväärselt hermetiseerida butüülkummi-liimainest valmistatud isekleepuva lindiga.

| KASUTUSKOHAD Akna- ja ukseraamide paigaldamine ja tihendamine (Folienband Inside takistab niiskuse sisseimbumist väljastpoolt vuuki) |
| --- |
| TEHNILISED ANDMED |
| Alus | Kõrge kvaliteediga plastkile, mis on villakiuga armeeritud mõlemalt pool |
| Värv | Punane (auru mitteläbilaskev) |
| Paksus | 0,4 mm |
| Kaal | 100 g/m2 |
| Veeauru läbilaskvus | Sd 66m (DIN EN ISO 12 572) |
| Difusioonitakistus | μ=85800 (DIN EN ISO 12 572) |
| Katkevenivus | Pikkuses ca 40% Põikisuunas ca 160% |
| Paigaldamise temperatuur | +5 oC kuni +35 oC |
| Temperatuuritaluvus | -30 oC kuni +80 oC |
| Pakend | Pikkus - 20 m (rul Laius – 70 mm või 100 mm (5 rulli karbis) |
| SÄILITUSAEG Minimaalselt 12 kuud temperatuuril + 10 °C kuni + 25 °C originaalpakendis. |
| PAIGALDAMINE |
| Paigalduspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, vabad õlist, määrdeainest ja tolmust ning püsivad. Kerige Folienband Inside või Folienband Outside poolilt maha ja lõigake vajalikust pikkusest umbes 10 cm võrra pikem lõik. Tõmmake lindilt kate ära ja suruge paigalduslint ettevaatlikult vastu aknaraami. Toimige analoogselt akna kõigil tihendatavatel külgedel. Seejärel rihtige aknaelement välja ja kinnitage see. Täitke akna ja seina vaheline pilu isolatsioonivahuga Tõmmake butüülliimlindilt ära kaitsekile ja pressige lint hoolikalt vastu pinda. Nurkades paigaldage kindlasti ülekattega! Optimaalse nakke saamiseks kasutage surverulli. Kvaliteetse krohvipinna saamiseks veenduge, et kaetava lindi kogu pind oleks korralikult nakkunud paigalduspinnaga. Hoolitsege selle eest, et lintide alla ei jääks pilusid ja mulle. Linte saab kasutada isegi ebatasastel pindadel. Lintide villakiuga kaetud pinda saab seejärel üle krohvida krohviseguga või värvida välisvärviga. |

Märkused: Käesolev juhend tugineb meie parimatele teadmistele, mis põhinevad praktilistel tulemustel ja katsetel. Juhend vastab trükkimise ajal olemasolevale informatsioonile. Valmistaja võib toodet ette teatamata muuta. Kuna meie tooteid võib kasutada väga mitmesugusel kasutusotstarbel, soovitame enne töötlemiseks loa andmist teostada originaalmaterjalil põhjalikud sobivuskatsed. Meie rakendustehnoloogiaosakond on alati valmis vastama teie küsimustele. Kõik meie tooted on allutatud rangetele kvaliteedikontrolli meetmetele. Käesolev tehniline infoleht asendab eelmisi versioone ning kehtib kuni järgmise versiooni väljaandmiseni.