# Tehnilised andmed

## FIX  ALL CLASSIC – UNIVERSAALNE  LIIM- HERMEETIK

# Toote kirjeldus

Fix All Classic on ühekomponentne, elastne, neutraalne, tugeva nakkega liim-hermeetik,mis baseerub hübriidpolümeeride ja on keemiliselt neutraalne.

# Omadused

Laia rakendusalaga, hästi töödeldav.

Tugeva nakkega.

Päärast kõvenemist jätkuvalt elastne.

Ülevärvitav vesidispersioon värvidega..

Vastupidav paljudele kemikaalidele.

# Kasutamine

Hermetiseerivad ja siduvad ühendused ehituses ja konstruktsioonides.

Köökides ja vannitubades – takistab hallituse teket.

Struktuurne sidumine vibreerivates konstruktsioonides.

Põrandavuukide tihendamine.

Naturaalsest kivist (marmor, graniit) elementide sidumine.

# Värvused ja pakend

Värvused : valge, hall, must, pruun – muud värvused tellimisel.

Pakend : 290 ml padrun, 600 ml vorst.

# Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5ºC kuni +25ºC.

Vastupidavus kemikaalidele

Hea vastupidavus veele, alifaatsetele lahustitele, mineraalsetele õlidele, rasvale, lahjendatud anorgaanilistele hapetele ja alustele.

Nõrk vastupidavus aromaatsetele lahustitele, konts.hapetele, kloreeritud süsivesinikele.

Nõuded pindadele

Pind peab olema puhas, vaba tolmust ja rasvast.

Poorseid pindu tuleb kruntida kasutades Primer 150, mittepoorsetel pindadel kasutada

Pinnaaktivaatorit.

Enne kasutamist soovitame sobivustesti krundi või aktivaatori kasutamiseks.

# Tehnilised näitajad

Sideaine : hübriidpolümeer

Konsistents : stabiilne pasta

Kõvenemissüsteem : niiskuse toimel

Kile teke pinnal : ca 10 min. (20ºC /65% suht. niiskust)

Kõvenemise kiirus: 2-3 mm/24h (20ºC/65% suht. niiskust)

Tugevus : 40± 5 Shore A

Tihedus : 1,67g/ml

Vastupidavus temperatuurile : - 40 kuni +90ºC

Venimine purunemiseni : 750%(DIN 53504)

Elastsusmoodul : 0,75N/mm² (DIN 53504)

Maksimaalne deformatsioon : 20%.

Elastsuse taastuvus (ISO 7389) – 75%

# Ühenduse  mõõtmed

Minimaalne laius : 2 mm kinnitamisel (liimimisel)

5 mm tihendamisel

Maksimaalne laius : 10 mm kinnitamisel (liimimisel)

30 mm tihendamisel

Minimaalne sügavus: 5 mm (tihendamisel)

Soovitus: ühenduse laius = 2x ühenduse sügavus

# Paigaldamine

Meetod : kasuta vastavat käsi- või suruõhu püstolit.

Temperatuur : +5 kuni +30ºC..

Puhastamine : white spirit või Fix All puhasti vahetult peale paigaldamist.

Viimistlemine : seebiveega enne kile teket pinnal.

Parandamine : Fix All Classic.

# Informatsioon transpordi jaoks

Fix All Classic transport ei ole ohtlik ja transpordile erinõudeid ei esitata.

# Markeering

Ei vaja ohtlikkuse märgistamist.

# Ohutusnõuded

Täida tavalisi hügieeninõudeid.

Tutvu pakendil oleva informatsiooniga.

# Märkused

Fix All Classicut saab üle värvida, kuid arvestades värvide ja lakkide suurt valikut soovitame kindlasti sobivuse testimist enne kasutamist. Alküüdvaikude baasil valmistatud värvide kuivamisaeg võib pikeneda.

Fix All Classic on ülevärvitav. Arvestades erinevate omadustega laia värvide valikut soovitame eelnevalt testida värvi sobivust. Alküüdvärvide kuivamise aeg võib  pikeneda.

Ekstreemsetes tingimustes võib Fix All Classic  muuta värvust.

Liimnakke tugevus kasvab aeglaselt ja saavutab lõpptugevuse 28 päeva peale paigaldamist. Struktuurse siduvusegsa kasutuskohtades tuleb seda arvestada

.