ANKURPOLTIDE  KINNITUSLIIM CA 1400

Tehnilised andmed:

| Baasaine | Vinüülester |
| --- | --- |
| Konsistents | Ühtlane pasta |
| Kõvenemise süsteem | Keemiline reaktsioon |
| Kõvenemise kiirus (20°C/65% R.N.) | Temperatuur 5°C 10°C 20°C 30°C 35°C | Algus 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min | Lõpp 120 min 80 min 45 min 25 min 20 min |
| Tihedus | 1,65 g/cm³ |
| Vastupidavus temperatuuridele | Kuni + 80°C – lühiajaliselt kuni +120°C |
| Elastsusmoodul | 3.300 N/mm² |
| Maksimaalne paindetugevus | 56 N/mm² |
| Maksimaalne survetugevus | 108 N/mm² |

Ankurpoltide kinnitusliim  CA 1400 on kahekomponentne armatuurvarraste, betooni sarruste , kinnitusvõrede jmt                seest täis ja tühjadesse pindadesse nagu betoon, pragunenud betoon, täistellis, õõnestellis, poorbetoon, looduslik kivi, kipsplaadist vaheseinad jne.

Omadused:

-	Väga hea ja kerge paigaldada tavalise hermeetikupüstoliga

-	Lihtne kasutada

-	Kiire kõvenemine

-	Laiaulatuslik kasutus

-	Ilma stüreenita, lõhnatu

-	Padrunit saab uuesti kasutada, kui vahetada ainult segamisotsik

-	Vastupidav vee-ja niiskuskindel kinnitus

Kasutamine:

Raskete esemete kinnitamisel seest täis ja õõnsate ehitusmaterjalide külge. Probleemideta kinnitus ka detailide servade lähedale. Võib kasutada betoonipragude parandamiseks.

Värvus ja pakend:

Värvus: pärast segamist tumehall

Pakend: padrun 280 ml tavalisele püstolile

Säilitamine:

18 kuud kinnises originaalpakendis, mida hoida jahedas ja kuivas kohas, temperatuurivahemikus +5°C kuni +25°C

Alusmaterjalid:

Olemus: Kõik tavalised poorsed ehituspinnad, ei kinnitu hästi siledatele mittepoorsetele materjalidele.

Tingimus: puhas, tolmuvaba, õlist puhastatud

Eeltöötlus: Alusmaterjali eeltöötlus ei ole vajalik. Õõnsate materjalide puhul tuleb kasutada tüüblit (muhvi).

Kasutusparameetrid ja surve:

| Varda (poldi) diameeter | d | mm | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augu diameeter | dB | mm | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 |
| Augu sügavus | h | mm | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Kinnituse miinimumkaugus välimise külje suhtes | cmin | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Miinimumkaugus kinnituste vahel | smin | mm | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 |
| Kinnitusmoment | T | Nm | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Pingutusjõud | NRd | kN | 6,6 | 9,9 | 14,0 | 15,7 | 26,3 |
| Nihkejõud | VRd | kN | 5,3 | 8,3 | 12,1 | 22,6 | 35,3 |

Kasutamine:

Meetod: tavalise hermeetikupüstoliga, soovitatavalt vastupidava mudeliga

Kasutamise temperatuur: -5°C kuni +35°C

Puhastamine:

Enne kõvenemist eemaldada segu ülejääk puhastuslapiga ning puhastada seejärel piirituse või atsetooniga. Pärast kõvenemist: soovitav on lasta segul kõveneda, siis on ülejääke kergem eemaldada haamri ja peitliga.

Võimalus parandada: sama tootega

Ohutusnõuanded:

Järgida tavapäraseid tööhügieeni nõudeid.

Kasutada vaid hea ventilatsiooniga kohas.

Lisainformatsioon pakendil.

Märkused:

Võimalus, et poorsetele pindadele (nt. looduslik kivi) sattumisel tekivad laigud,plekid

Soovitatav on selliste pindade puhul teha eelnevalt proov.

Tööjuhend:

-	Puurida auk vastavalt täpsustatud juhistele (sügavus, diameeter)

-	Puhastada auk peenikese otsharjaga ja puhuda tolm välja

-	Kruvida segamisotsik padruni külge.

-	Pressida välja esimesed 10 cm papitükile, kuni segu oleks ühtlane (ühtlaselt tumehall värv)

-	Täistellis: täita puuritud auk põhjast alates, tõmmates staatilist segurit aeglaselt välja. Õõnestellis: paigaldada tüübel (muhv)  ning täita põhjast alates, tõmmates staatilist segurit aeglaselt välja nõnda, et segu surutakse läbi tüübli aukude.

-	Paigaldada kinnituselement, keerates seda paremale ja vasakule.

-	Kontrollida, kas auk on üleni täidetud.

-	Pidada kinni liimi paigaldamise ja kõvenemise ajast. Mitte liigutada kinnituselementi liimi kõvenemise ajal.

-	Lasta üleliigsel segul kuivada. Seda saab pärast kuivamist kergesti eemaldada haamri ja peitli abil.

-	Fikseerida objekt kinnituselemendi külge.